## Slide 1: Il Personal Computer

## Slide 2: Panoramica
Introduzione
Concetti base:
  codifica binaria ed unità di misura
  hardware e software
Personal Computer
  esterno:
    case, porte, drive
  interno:
    CPU, memorie, schede, memorie di massa
  periferiche:
    tastiera, mouse, stampante, scanner

## Slide 3: Introduzione
Computer: nato negli anni 40 come strumento di calcolo per la ricerca (sviluppatosi nei grossi sistemi detti Mainframe, Mini, Supercomputer, etc.)
Personal Computer (PC): nato negli anni 60/70
oggi
  scrittura (es. battitura tesi)
  calcolo (es. tenuta bilancio)
  archiviazione e ritrovamento dati
  disegno (es. tecnico CAD)
  elab. immagini (es. foto-ritocco, montaggio video)
  musica (es. registrazione, composizione, editing)
  ...

## Slide 4: Definizione
Il computer è una macchina programmabile che opera mediante memorizzazione, elaborazione e trasmissione di impulsi elettrici che rappresentano un’entità astratta: l’informazione
L’unità di informazione elementare (singolo impulso) viene detta Bit (Binary Digit) codificato con una cifra binaria, 0 o 1, che rappresenta l’assenza o la presenza di corrente

## Slide 5: Codifica - Unità di Misura
per elaborare numeri e lettere è necessario utilizzare gruppi di bit
un gruppo di otto bit viene chiamato byte
  può rappresentare 256 (=28) valori
  viene messo in corrispondenza (codifica) con una lettera, un numero in una cella di memoria, etc…
  costituisce l’unità di misura per la capacità di memorizzazione, assieme ai suoi multipli: Kilobyte (KB) = 1024 byte Megabyte (MB) = 1024 KB (c.a. 1 milione di byte) Gigabyte (GB) = 1024 MB (c.a. 1 miliardo di byte) Terabyte (TB) = 1024 GB (c.a. mille miliardi di byte)

## Slide 6: Hardware e Software
Nel computer coesistono due componenti una materiale e l’altra logica
Hardware (HW): insieme delle parti fisiche
Software (SW): istruzioni e dati
  file: struttura logica principale di archiviazione
  programmi: file (o insieme di file) che contengono le istruzioni necessarie a svolgere determinate operazioni
metafora “musicale”: uno strumento musicale è l’hardware la partitura costituisce il software elaborare l’informazione = suonare quella musica

## Slide 7: Componenti
Componenti:
Unità Centrale: sta nel case, cioè l'involucro che racchiude i componenti elettronici fondamentali per il funzionamento del PC
Periferiche: dispositivi per far comunicare l’unità centrale con l’esterno:
  Input (immissione): per l’introduzione dei dati. Es. tastiera, mouse
  Output (emissione): per la presentazione di risultati e comunicazione con l’utente Es. video, stampante

## Slide 8: Schema PC
My PC GL800
monitor
mouse
tastiera
accensione
reset
floppy disk drive
disco fisso
lettore CD
C:\>

## Slide 9: Componenti - Esterno
interruttore: per accendere il PC; una spia luminosa ne indica l’accensione
reset: per il riavvio del PC nel caso rimanga bloccato e non risponda ai comandi
drive per floppy disk: per la lettura/scrittura di dati e programmi memorizzati su floppy disk; una spia luminosa ne indica il funzionamento
lettore CD: per leggere dati e/o programmi da CD-ROM; varie velocità (base 1X = 150 Kbit/s)
casse: diffusori acustici per la multimedialità; occorre una scheda audio all’interno dell’unità centrale

## Slide 10: Collegamento - Porte
Nella parte posteriore dell’unità centrale sono disposte le porte per il collegamento alle periferiche
  prese corrente (in/out): linee d’ingresso per l’unità centrale e di uscita verso il video
  tastiera: in genere con un connettore tondo
  porta parallela: per il cavo della stampante
  porte seriali: dispositivi diversi (es. mouse) ne esistono a 9 o 25 pin (sottili spinotti metallici)
  porta video: per il collegamento al monitor
  connettore di rete: collegamento ad una rete locale
  audio in/out: collegamento a microfoni, casse, cuffie
  porta midi: collegamento joystick o tasiere midi
  porta USB: nuova, molto veloce, diverse periferiche

## Slide 11: Classi di PC
Desktop: con il video ed il case dell’unità centrale poggiabili su scrivania
Tower: unità centrale a sviluppo verticale che può stare sulla scrivania (mini-tower) o sul pavimento
Portatili (notebook o laptop): leggeri, da portare in una valigetta, prestazioni paragonabili ai precedenti, costi superiori (per la miniaturizzazione)
Palmari (palmtop): stanno nel palmo di una mano (come i databank), ma sono dei veri e propri computer con idonei sistemi operativi leggeri

## Slide 12: Unità Centrale
Numerose componenti elettroniche e non sono assemblate nell’UC per garantire tutte le funzionalità
motherboard (o scheda-madre): circuito stampato rettangolare su cui si innestano tutte le altre componenti:
  processore, memorie, circuiti di controllo delle memorie di massa (disco fisso, floppy disk, CD-ROM), schede audio e video
fa da tramite nello scambio delle informazioni, anche con le periferiche esterne (tramite appositi circuiti detti controller)

## Slide 13: Interno del PC - Schema
motherboard
MyCPU
My Mem
My Mem
My Mem
My Mem
bus
microprocessore
audio
video
rete
controller

## Slide 14: Microprocessore
Central Processing Unit (CPU): chip integrato che dirige ogni attività del computer
governa le operazioni richieste dai programmi e dal Sistema Operativo per mezzo delle 2 componenti:
  l’unità di controllo (CU):
    interpreta le istruzioni
    controlla le operazioni correlate
    sovrintende alla trasmissione dati tra le componenti
  l’unità aritmetico-logica (ALU): esegue tutte le operazioni logico-aritmetiche
  Esempi: Intel Serie x86 e compatibili (AMD, Cyrix) Motorola Serie 68000 IBM Power PC SUN Sparc (RISC)

## Slide 15: Velocità di CPU
La velocità di elaborazione viene misurata in MegaHertz, ossia milioni di cicli al secondo
In ogni ciclo scandito dal clock interno, un impulso di dati transita fra i contatti esterni del microprocessore e l'architettura interna
Per valutare la velocità è necessario sapere la quantità singola di dati per ogni ciclo Es. Il 8086, ha un'architettura a 16 bit
Ogni comando che il microprocessore deve eseguire richiede alcuni cicli per essere portato a termine
Differenze quando si vanno a confrontare microprocessori appartenenti a diverse famiglie

## Slide 16: Memorie
In ogni PC vi sono due tipi di memoria:
memoria di lavoro: serve a far partire il PC, caricare il sistema operativo e per lavorare con programmi e documenti.
  È costituita da chip montati sulla scheda madre
  Si divide in due parti: memoria ROM e memoria RAM
memoria di massa: serve a registrare il sistema operativo, i programmi ed i documenti. Questo tipo di memoria conserva permanentemente le informazioni registrate:
  Esempi: il disco rigido, i dischetti, i CD-ROM...

## Slide 17: Read-Only Memory (ROM)
Memoria a sola lettura
Quando si avvia un PC, si attiva una procedura contenuta nella memoria ROM che si chiama BIOS (Basic Input Output System) con il compito di
  identificare il processore
  controllare la memoria disponibile e i vari dispositivi e componenti del PC (es. disco rigido, lettore CD, ecc.)
  caricare il sistema operativo dal disco rigido alla memoria RAM per “prendere possesso” del PC
La ROM, servendo ad operazioni delicate, come l’avvio del PC, rimane inalterata tra una sessione e l’altra
per sicurezza la ROM del BIOS è solo parzialmente indelebile

## Slide 18: Random Access Memory (RAM)
Memoria ad accesso casuale
Per eseguire un programma il sistema operativo legge dal disco rigido il programma (e dati correlati), e lo carica nella memoria RAM.
Tutto il lavoro sui dati si svolge nella RAM e deve essere considerato provvisorio finché non venga “salvato”, cioè non si chieda al sistema operativo di registrare il lavoro su una memoria di massa.
volatilità: la RAM viene continuamente tenuta in vita da impulsi elettrici; in mancanza di questi, quando il computer viene spento, essa perde il suo contenuto
Oltre alla capacità misurata in Megabyte, della RAM interessa la velocità di trasferimento dati (in ns)

## Slide 19: Cache RAM
RAM veloce contenente i dati e le istruzioni utilizzate più di frequente per metterli a disposizione del processore in modo rapido
Due livelli:
  primo livello (L1): racchiusa nel chip del processore;
    lavora alla stessa frequenza
    molto costosa e non espandibile
    dimensioni: 32-64K
  secondo livello (L2): esterna ed incorporata sulla scheda madre
    più lenta della L1 ma più veloce della RAM
    più economica della L1 ed espandibile
    dimensioni: 256-512K

## Slide 20: BUS
Il bus è formato da piste di rame che trasportano sia dati sia segnali di controllo
Il bus principale serve alla comunicazione attraverso impulsi elettrici tra CPU, Memoria e i bus collegati con le periferiche di I/O
L’ampiezza di un bus si misura con il numero di bit che possono essere trasferiti contemporaneamente
Oggi i bus più comuni hanno un’ampiezza di 64bit

## Slide 21: Scheda Video
Per la visualizzazione dei segnali del computer sul video, questi devono essere trasformati in segnali video
Tutto ciò che appare sul monitor viene inviato dal computer ad una scheda di interfaccia inserita in uno slot oppure, integrata sulla scheda madre.
video RAM: chip di memoria, nei quali vengono mappati i dati che devono essere visualizzati sullo schermo (capacità 128Kb-1Mb)
La visualizzazione avviene tramite l'accensione di pixel punti luminosi (tramite 3 DAC)
  risoluzione = numero di pixel nelle due dim. (es. 1024x768, 800x600, 640x480)
  profondità = numero di colori o tonalità di grigio (es. 24bit/16 milioni, 16bit/64K, 8bit/256, 4bit/16)

## Slide 22: Scheda Audio
Un processore dedicato (DSP) comanda i convertitori e può effettuare la compressione
  riproduzione: suoni digitali sono convertiti da file numerici (come nei CD musicali) in segnali analogici mediante un convertitore D/A
  campionamento: la registrazione digitale tramite microfono o altra sorgente avviene convertendo il segnale analogico in file numerici mediante un convertitore A/D
    l’onda viene divisa in parti uguali per un certo numero di volte al secondo (freq. di campionamento)
    qualità: dipende dal dettaglio in cui l’onda viene convertita in bit
sezione MIDI: standard di comunicazione musicale
  riproduzione: file simili a spartiti passati ad un sintetizzatore FM
  ingresso: periferiche che sono in grado di dialogare in questo formato

## Slide 23: Disco Rigido (HD)
Traduzione di Hard Disk (non è “floppy”= pieghevole)
Dimensioni: Gigabytes; Velocità: millisecondi
Componenti elettroniche e meccaniche (sottovuoto):
  una serie di dischi in pila fatti di materiale magnetizzabile in continua rotazione
  testine magnetica di lettura/scrittura
    fissate ad un unico supporto (si muovono insieme)
    una per ogni faccia di ogni disco
    non lo toccano per il cuscino d’aria che si forma per la rotazione veloce dei dischi
  comandato da un controller (IDE o SCSI)
  organizzazione dati per cilindri (tracce concentriche) e settori (o cluster). Indice: tavola FAT

## Slide 24: Dischetti (FD)
Floppy disk perché un tempo pieghevoli (es. 5’1/4)
capacità: qualche Megabyte (tipicamente 1.44 MB)
rimovibili: il supporto di registrazione magnetica è separato dalla unità di lettura e registrazione
una testina per faccia: le testine sono in grado di modificare la polarizzazione delle particelle magnetizzabili, o di percepirne lo stato.
prima di essere utilizzati vanno formattati cioè predisposti per la lettura/scrittura, suddividendo il rivestimento magnetico in tracce e settori
possono essere protetti dalla scrittura tramite apertura della finestrella apposita

## Slide 25: Compact Disc (CD)
tecnologia ottica per archivio di dati
formato unico, ma il lettore è diverso da quelli utilizzati per i CD musicali
organizzazione dati secondo standard diversi
il CD-ROM è a sola lettura: la fabbricazione prevede la pressofusione in plastica di ciascun esemplare a partire da un originale (master).
La superficie del dischetto è composta da minuscole scanalature che rappresentano i singoli bit
Un laser colpisce le scanalature e il drive è in grado di tramutare la rifrazione del raggio in segnali elettrici da inviare al computer

## Slide 26: Tastiera
Principale interfaccia di input
tasti:
  alfanumerici a…z…A…Z 0…9
  punteggiatura ; : & % ) ( + …
  speciali Fn, ALT, CTRL, Invio, tasti cursore...
tastierino numerico
Vi sono differenze nella disposizione dei tasti sulla tastiera legate alla nazione.

## Slide 27: Tasti Speciali
Esc: annulla operazione
Tasti Funzione: programmabili
Stamp: stampa schermo
Bloc Scorr: blocca lo scrolling
Tab: tabulazione
Ctrl: controllo - usato in combinazione con altri tasti
Alt: in combinazione con altri tasti, varia la loro funzione
Alt Gr: idem per simboli grafici
Caps Lock: maiuscolo bloccato
Shift: maiuscolo o simbolo in alto dei tasti
Backspace: cancella il carattere a sinistra del cursore
Invio: ritorno a capo e conferma comando
Bloc Num: attiva/disattiva tastierino numerico
Pagina su e giù: su o giù di una pagina di documento nella finestra
Tasto Windows: per avere menu Start di Windows
Ins: passa in modo inserimento/sovrascrittura
Canc: cancella a destra del cursore o l'oggetto selezionato
Fine: vai a fine finestra o documento
Home: vai ad inizio finestra
Tasti Freccia: spostamento cursore

## Slide 28: Stampante
Periferica di output Risoluzione in dpi (dot per inch)
Velocità misurate in ppm (page per minute)
  Ink jet: piccolissimi iniettori, alimentati da cartucce d'inchiostro, di una testina di stampa spruzzano inchiostro ad alta pressione sulla carta mentre la testina si sposta in larghezza
  Laser: sistema basato su un fascio di luce laser che traccia su un rullo la stampa finale, caricandolo elettrostaticamente; la polvere di inchiostro del toner è attirata nelle zone caricate e successivamente fissata ad alta temperatura

## Slide 29: Monitor
CRT: tubo colpito da un fascio di raggi catodici
  1 pixel = 3 punti/strisce di fosforo (RGB)
  colore = luminosità dei 3 fosfori
Piatto: griglia di dispositivi luminescenti (diodi) al passaggio di elettricità i dispositivi alle intersezioni emettono luce
  LCD: strato di fosfori RGB
    matrice passiva (TN, STN); matrice attiva (TFT, AA)
  Plasma: pannelli di vetro con gas all'interno
Caratteristiche tecniche:
  dot pitch: spazio tra i punti/strisce di fosforo (es. 0.26mm)
  frequenza di refresh: dipende dalla risoluzione (in Mhz)

## Slide 30: Scanner
Dispositivo per digitalizzare elementi grafici; produce una immagine digitale
tipi: piano, a tamburo
funzionamento: luce fluorescente sul documento; luce riflessa convogliata in una lente sul dispositivo CCD che legge l'intensità della luce in pixel immaginari sul documento. Per i colori ci sono 3 CCD
caratteristiche tecniche:
  risoluzione
    ottica (in dpi):  numero di sensori del CCD
    massima: ottenuta per interpolazione
  profondità del colore: numero di colori che può riconoscere e ricreare (es. 24 bit o true color)

## Slide 31: OCR
Riconoscimento Ottico dei Caratteri
  scansione documento per produrre la bitmap
  OCR esamina le zone chiare e scure per individuare la presenza di testo e/o grafica
  estrazione delle caratteristiche
  confronto con i modelli di carattere (matrici o mod. matematici)
  produzione di un file di testo modificabile con editor o programmi di videoscrittura
alcuni monitor o programmi OCR sono in grado di riconoscere grafia.